## Slide 1
HANSARANG CHURCH · BUILDING STUDY 03 · 개정 3
한사랑교회 신축
최종 기준안 F10 · 도면 모음
1층 배치(주차 10대) · 남북 단면 · 기준층 평면 · 본당층 평면
이 파일의 도면은 그림이 아니라 PowerPoint 도형(사각형·선·다각형·텍스트)으로 이루어져 있습니다.
모든 요소를 개별로 선택해 이동·크기 조정·색 변경·삭제할 수 있고, 텍스트는 직접 고쳐 쓸 수 있습니다.
도형 이름은 [홈 › 정렬 › 선택 창]에서 “번호 + 종류(+ 텍스트 내용)”으로 확인할 수 있습니다 (예: 057 text: 장애인).
기준: 대지 348.78㎡(공시 340㎡) · 건폐율 60%(≈204㎡) · 용적률 266.2% · 주차 75㎡당 1대(10대 = 연면적 750㎡ 상한)
기준안: 서측 진입 · 본관 북동 앵커 17.3×10.75m · 계단탑 남동 5.6×3.2m · EV 북동 밀착 2.4×4.45m · 설비 슬롯 0.5m · 층고 3.6m/본당 7.2m
수치는 모두 내부 검토용 계획값입니다. 인허가·계약 용도로는 실측 성과와 건축사 확인이 필요합니다.
원본: 건물외곽_검토.html (한사랑.com/building/) · 2026. 08

## Slide 2
1층 배치 — F10.1 최종 기준안
필로티 주차 10대 · 본관 17.3×10.75m · 계단탑 · EV · 설비 슬롯 · 기둥 그리드 5.75/5.2/3.75m
북측 — 공용 주차장 부지
소로 2-28 · 폭 11.7m
남측 계획도로 — 폭 20.0m
능곡타운센터 획지
P0
P1
P2
P5
P6
N
5 m
차로 6.0 m — 건물 하부 통과 (필로티)
출입구 ≥3.5m
2.5
2.5
노천 1
확장
2.6
2.5
2.5
확장 1 + 일반 1
확장
2.6
경차
2.0
장애인
3.3
확장·경차 | 기둥 | 장애인 — EV벽 밀착
장애인 승하차 구역(1.2m) = EV홀 진입 — 문 정렬
EV
EV홀
장애인용 EV — 건축면적 제외 (규격 충족 조건)
0.55m
확장
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
남측열 4대 (확장1·일반3 · 2+2 등스팬) — 노천
소방
PS
DS
EPS
출입
설비 슬롯 0.5m — 배관 전용
계단실 1.2m×2
계단탑 — 인도측 주출입
이격 0.5m 한계
부분 기둥선
(북측 밴드만)
슬롯 단부·격벽 = RC 구조벽
(남동 모서리, 계단탑 벽체 지지)
5.75 m
5.2 m
3.75 m
본관(2~5F) — 내부 코어 0
본관 186 + 계단탑 18 + 슬롯 2.8 − EV면제 11 ≈ 196㎡ ≤ 204㎡
0.55m
전실 (2~5F 투영)
EV홀 ↔ 계단 출입 연결
+ 화장실 스택 존
지중 횡주관 → 남측 하수
마당 보존
조경 · 머무는 계단
본관 17.3 m
10.75 m
계단탑 5.6 × 3.2
EV 2.4 × 4.45
도면 축척: 1 m = 26 px (원본) · 대지 좌표계 u,v (북변 P0→P1 = u축)

## Slide 3
남북 단면 — 층고 3.6 m · 본당 7.2 m
1층 필로티(차로 유효 2.8m) · 2~4F 3.6m · 5F 본당 7.2m · 옥상 설비 · 총고 약 22m
북측 주차장 부지
남측 도로(보도)
EV 타워
(승강기탑)
계단탑
(옥상 출입)
설비 슬롯 0.5m
차로 6.0m — 유효 2.8m (보 650 하부)
주차
2F — 다음세대 · 그물놀이터 (층고 3.6)
3F — 소예배실 · 목양실 (3.6)
4F — 식당 · 카페 (3.6)
5F — 대예배실 (층고 7.2 · 트러스 무주)
RF — 설비(가림) · 법정 조경 · 총고 약 22m
3.6
3.6
3.6
3.6
7.2
1F 바닥 EL ≈ 22.3 · 층고 3.6 = 유로폼 1200×3 무보정 스택 · 계단 21단×171mm
주의: 원본 단면은 세로가 축약된 도면(가로 1m=26px, 세로 1m=12.5px) — 세로 비례가 실제의 약 1/2

## Slide 4
기준층 평면 — 2~4F
동측 복도 2.3m · 화장실(서측 전실 띠) · 대공간 ≈135㎡(41평) · 내부 기둥 3본(v5.2 열) · 4F 주방 존(점선)
기준층 평면 (2~4F) — 전실 띠에 화장실 통합
EV
EV홀(1F)·착상
계단실 1.2m×2
소방
PS
DS
EPS
출입
슬롯 0.5m
(PS 화장실 직하 · 출입 최동측)
5.75
5.2
3.75
전실·복도
폭 2.3m
EV 대기
여자 화장실 2.4×3.4
남자 화장실 2.4×3.45
내부 기둥 3본 (v5.2 라인)
프로그램 대공간 ≈ 135㎡ (41평)
2F 다음세대·그물놀이터 / 3F 소예배실·목양실·성가대 / 4F 식당·카페
4F 주방 존
(DS·PS 인접)
도면 축척: 1 m = 40 px (원본)

## Slide 5
본당층 평면 — 5F
전실 2.1m · 장애인 화장실 · 자모실 9.5㎡ · 강단 서측 · 대예배실 순면적 ≈130㎡(39평)
본당층 평면 (5F) — 지붕 트러스 · 내부 기둥 없음
EV
EV홀(1F)·착상
계단실 1.2m×2
소방
PS
DS
EPS
출입
슬롯 0.5m
(PS 화장실 직하 · 출입 최동측)
5.75
5.2
3.75
전실
2.1m
장애인
화장실
자모실 ≈9.5㎡
(본당측 유리벽)
강단
대예배실 ≈ 130㎡ (약 39평)
+ 자모실 9.5㎡ · 지붕 트러스 무주 — 내부 기둥 0
층고 7.2m
도면 축척: 1 m = 40 px (원본) · 본당 순면적 39평 vs 브리프 60평 — 건축사 미팅 1번 안건